uP Systems EVB1 Guardian Board Port to C8051F120 Port 0-3 Pin Description

Signal	60 pin		96 pin Signal			Signal	60 pin 		96 pin Signal

DGND	    1		B1	DGND			/RST		39	A25	/RST

P1.6	    4		C2	P1.6			DAC0		40	C26	DAC0

P1.7	    5		B2	P1.7			DAC1		41	B26	DAC1

P1.4	    6		B3	P1.4

P1.5	    9		A3	P1.5			CP1-		42	A27	CP1-

P1.2	    10		A4	P1.2			CP1+		43	B27	CP1+

P1.3	    11		C3	P1.3

P1.0	    12		C4	P1.0			CP0-		44	C27	CP0-

P1.1	    13		B4	P1.1			CP0+		45	A28	CP0+

P0.6	    14		C10	P0.6			VREF		46	B28	VREF

P0.7	    15		B10	P0.7

P0.4	    16		B11	P0.4			AIN0		47	A32	AIN0

P0.5	    17		A11	P0.5			AIN1		48	C31	AIN1

P0.2	    18		A12	P0.2			AIN2		49	B31	AIN2

P0.3	    19		C11	P0.3			AIN3		50	A31	AIN3

P0.0	    20		C12	P0.0			AIN4		51	C30	AIN4

P0.1	    21		B12	P0.1			AIN5		52	B30	AIN5

AIN6		53	A30	AIN6

P2.6	    22		B5	P2.6			AIN7		54	C29	AIN7

P2.7	    23		A5	P2.7

P2.4	    24		A6	P2.4			AGND		55	B32	AGND

P2.5	    25		C5	P2.5

P2.2	    27		C6	P2.2

P2.3	    28		B6	P2.3

P2.0	    29		B7	P2.0

P2.1	    30		A7	P2.1

P3.6	    31		A8	P3.6

P3.7	    32		C7	P3.7

P3.4	    33		C8	P3.4

P3.5	    34		B8	P3.5

P3.2	    35		B9	P3.2

P3.3	    36		A9	P3.3

P3.1	    37		C9	P3.1

P3.0	    38		A10	P3.0

uP Systems EVB1 Guardian Board to C8051F120 Port 4-7 Pin Description

Signal	60 pin		96 pin Signal			Signal	60 pin 		96 pin Signal

DGND	    1		B1	DGND

P5.6	    4		C18	P5.6			P6.6	    22		A16	P6.6

P5.7	    5		B18	P5.7			P6.7	    23		C15	P6.7

P5.4	    6		B19	P5.4			P6.4	    24		C16	P6.4

P5.5	    9		A19	P5.5			P6.5	    25		B16	P6.5

P5.2	    10		A20	P5.2			P6.2	    27		B17	P6.2

P5.3	    11		C19	P5.3			P6.3	    28		A17	P6.3

P5.0	    12		C20	P5.0			P6.0	    29		A18	P6.0

P5.1	    13		B20	P5.1			P6.1	    30		C17	P6.1

P4.6	    14		B21	P4.6			P7.6	    31		B13	P7.6

P4.7	    15		A21	P4.7			P7.7	    32		A13	P7.7

P4.4	    16		A22	P4.4			P7.4	    33		A14	P7.4

P4.5	    17		C21	P4.5			P7.5	    34		C13	P7.5

P4.2	    18		C22	P4.2			P7.2	    35		C14	P7.2

P4.3	    19		B22	P4.3			P7.3	    36		B14	P7.3

P4.0	    20		B23	P4.0			P7.1	    37		A15	P7.1

P4.1	    21		A23	P4.1			P7.0	    38		B15	P7.0